## Slide 1
天车
Foup ID
Loadport
Prealigner
Robot
Tool
slot3 waferID 单层还是双层 初始角度
Wafer ID
初始角度
插入深度
测试值
E84
slot3

## Slide 2
1. Wafer在每个工位上都应该有检测传感器，wafer处于哪个位置，处于
什么状态要能远程监测，并记录。
天车
Foup ID
Loadport
Prealigner
Robot
Tool
slot3 waferID 单层还是双层 初始角度
Wafer ID
初始角度
插入深度
测试值
E84
电压 | 
气压 | 
负压 | 
信号灯状态
报警信息

## Slide 3
2. 设备log，需要记录所有的工作参数，空气压力，真空压力。需要记录所有的报警信息。
3. 测试结果的数据库完整
包括 Foup ID Wafer ID 初始角度 测试位 测试值
测试时间 操作者
每片wafer测试数据和照片保存在同一文件夹。
照片和结果链接。
Foup ID | SLOT | Wafer ID | 初始角度 | SITE | 插刀深度 | 扩散值 | 键合力 | 图片链接 | 操作者 | 时间

## Slide 4
4. 设备有 在线模式 离线模式 人工操作模式
可以注册 操作者 有密码,不同的操作者拥有不同的权限。
在线模式（online）
EAP 系统控制操作（机台电脑界面不可操作）
离线模式（offline）
断开EAP，机台电脑界面可操作
人工模式（manual）
维护模式，可以单独控制每项动作

## Slide 5
5. 设备编程
1 天车—loadport—robot—prealigner---robot---tool---robot---loadport---天车
2 天车—loadport—robot—prealigner---robot---loadport---天车
3天车—loadport—robot—prealigner—robot—tool—robot—prealigner—robot---loadport—天车
天车
Foup ID
Loadport
Preligner
Robot
Tool
slot3 waferID 单层还是双层 初始角度
Wafer ID
初始角度
插入深度
测试值
E84